Региональный чемпионат

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

конкурсное задание

ОКРАСКА АВТОМОБИЛЯ

- Введение

- Формы участия

- Модули задания и необходимое время

- Критерии оценки

- Необходимые приложения

Количество часов на выполнение задания: 8 ч.

Согласовано: Skill manager                            /В.П. Орехов/

## 1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Название и описание профессиональной компетенции.

1.1.1 Название профессиональной компетенции: Окраска автомобилей.

1.1.2. Описание профессиональной компетенции.

Маляры по окраске автомобилей отвечают за восстановление красочного покрытия автомобиля, поврежденного в результате аварии, после ремонта или замены корпусной детали и (или) панелей. Они также могут принимать заказы на полную перекраску автомобиля для смены цвета или придания ему визуальной новизны. Маляры по окраске автомобилей иногда сталкиваются с необходимостью подбора оттенка к оригинальному, если последнего нет в продаже или к нему трудно подобрать подходящий оттенок. Маляр по окраске автомобилей должен учитывать цвет, оттенок и текстуры прилегающих не подлежащих окраске панелей.

Маляры по окраске автомобилей могут работать в различных учреждениях, от кузовных мастерских до авиационных ангаров, в зависимости от того, покраской каких транспортных средств или систем они занимаются. Их работа предполагает нанесение краски в закрытой распылительной камере или камере горячей сушки для защиты окружающей среды от вредных веществ.

Маляры по окраске автомобилей готовят панели или транспортные средства к нанесению краски. Они могут выполнять мелкий ремонт панелей и наносить грунтовку, пигментирующий и прозрачный герметизирующий слой для получения необходимого блеска. От них также может потребоваться определить код оттенка разными методами, смешать цвета в необходимых пропорциях для получения определенного оттенка, а также распылить краску на тест-карты для определения соответствия цвета и оттенка оригинальному.

Маляру по окраске автомобилей необходимо соблюдать график. Он часто работает над несколькими автомобилями одновременно, ожидая высыхания ранее нанесенных материалов.

Маляры по окраске автомобилей могут также работать с различными объектами, такими как пассажирские, гоночные, винтажные и классические автомобили, коммерческие грузовые автомобили, поезда, самолеты, стационарные сооружения или мебель. Они выполняют окрашивание по широкому спектру материалов, включая металлы, пластик, композитные материалы, дерево

1.2. Область применения.

Каждый Эксперт и Участник обязан ознакомиться с данным Конкурсным заданием.

1.3. Сопроводительная документация.

Поскольку данное Конкурсное задание содержит лишь информацию, относящуюся к соответствующей профессиональной компетенции, его необходимо использовать совместно со следующими документами:

• Техническое описание 	«WorldSkillsRussia», «Окраска автомобилей»

• Регламент проведения чемпионата «Молодые профессионалы»	    «WorldSkillsRussia»

- Кодекс этики движения «WorldSkillsRussia»

- Критерии оценки

- Инфраструктурный лист

- Правила техники безопасности

## 2. ФОРМА УЧАСТИЯ.

Индивидуальная:

Нанесение Маляром различных типов покрытия, таких как антикоррозионный̆ грунт, грунт- наполнитель, базовое покрытие и лак на внутренние и внешние части кузова.

Выполнение ремонта деталей̆ с небольшими повреждениями лакокрасочного покрытия и металла с применением следующих действий:

- Нанесение полиэфирной̆ шпатлевки и её выравнивание.

- Нанесение антикоррозионного грунта, грунта-наполнителя и шовного герметика.

- Сухое шлифование деталей̆ на всех этапах ремонта (мокрое шлифование не допускается), нанесение грунтов/ «подложек»

- Нанесение базового покрытия (базы) и 2К акрилового лака

- Полировка

- Ремонт небольшого повреждения ЛКП (локальный̆ ремонт)

- Окраска методом «плавного перехода» на базовом слое и на 2К солидных цветах (акрил) «Окраска автомобиля» включает в себя подготовку, окраску и полировку деталей̆ автомобиля, а также определение и оценка цвета, процесс колеровки и изготовление тест-напыления.

## 3. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ

Модули и время сведены в таблице 1

| № п/п | Наименование модуля | Максимальный балл | Время на выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модуль A: Локальный ремонт на предварительно окрашенной детали. (светлый металлик) | 12,5 | 2,0 часа |
| 2 | Модуль B: Маскировка автомобиля и окраска пластиковой детали. | 12,5 | 2,0 часа |
| 3 | Модуль C: Стандартный ремонт детали и окраска с 2х сторон. | 25,0 | 4,0 часа |

Модуль A:

Локальный ремонт на предварительно окрашенной детали. (светлый металлик)

### Инструкция:

- Зона повреждения глубокая (до пластика) царапины – 3-5 см. Зона ремонта задается экспертом до начала соревнования.

- Участник будет использовать базовую краску (светлый металлик) с предварительно смешанной формулой.

- Для выполнения задания модуля, участник, самостоятельно смешивает материалы (база, грунт, наполнитель, лак) согласно TDS производителя материалов. Используемые в процессе смешивания материалы (база, грунт, наполнитель, лак, растворитель, добавки, отвердитель) количество, процентное соотношение участник должен зафиксировать в "Рабочей карте" предоставленной экспертом.

- Очистить соответствующим очистителем (согласно TDS производителя ЛКМ) и расшлифовать место ремонта. Эксперт должен оценить перед шпатлеванием.

- При ремонте повреждения подготовить деталь к окраске с применением 2К шпатлевки и грунта-наполнителя. Эксперт должен оценить шпатлевку и грунт-наполнитель перед окраской.

- Переход по базе и лаку только на определенную часть детали (заранее установленную экспертами).

- Автозапчасть должна быть подготовлена, окрашена и высушена в вертикальном положении, как если бы она была на автомобиле.

- Сохранить все сухие отходы в коробке с сухими отходами, а все жидкие отходы в коробке с жидким материалами!!!

Модуль B:

Маскировка автомобиля и окраска пластиковой детали.

### Инструкция:

- Маскирование данной области транспортного средства (зона маскирования автомобиля задается экспертом до начала соревнования).

- Образец (стандарт) выполнения задания может представляться участнику в виде отдельного стенда (флип-чарт с фотографиями формат А4 и более).

- Эксперты должны оценить, прежде чем маскировочный материал удалится с автомобиля.

- Сохранить все отработанные материалы в контейнере с отходами!!!

Инструкции:

Подготовка и окраска новой пластиковой детали (накладка зеркала) автомобиля.

- Найдите цвет из 5 вариантов и выберите подходящий вариант.

- Дайте ваш выбор эксперту и получить ваш цвет.

- Участник будет окрашивать с предварительно смешанной формулой краски.

- Подготовьте пластиковую деталь для окраски. Эксперт должен оценить перед грунтованием.

- Вы должны использовать "Рабочую карту" для фиксации значений добавленных компонентов в базовую краску, грунт-наполнитель и 2К прозрачный лак.

- Нанесите грунт-наполнитель. Эксперт должен оценить перед покраской.

- Нанесите базовую краску и прозрачный лак на деталь.

- Сохранить все сухие отходы в контейнере для сухих отходов и все жидкие отходы в контейнере с жидким материалом.

Модуль C:

Стандартный ремонт детали и окраска с 2х сторон.

Инструкция:

Внешняя часть двери.

- Очистка и шлифовка места повреждения. Эксперт должен оценить работу.

- Применить 2К шпатлевку (ремонт поврежденной области). Эксперт должен оценить работу.

- Подготовка к грунтованию. Эксперт должен оценить работу.

- Применить грунт-наполнитель на ремонтную область. Перед шлифованием Эксперт должен оценить работу.

- Применить грунт-наполнитель методом «мокрый по мокрому» на весь элемент. Эксперт должен оценить работу.

- Подготовка к нанесению базового цвета ко всей двери. Вы должны сами смешивать базовые краски из формул и использовать "Рабочую карту" для всех остальных смешиваний.

- Сохранить все сухие отходы в контейнере для сухих отходов и все жидкие отходы в контейнере с жидким материалом.

Нанесение базовой краски - 2 этап:

- Дверь должна быть окрашена и высушена в вертикальном положении.

- Нанесите базовую краску снаружи и внутри двери.

- Нанесение с наружной стороны двери дизайнерской аппликации (базовая краска) или виниловых покрытий (виниловая пленка). Макет задания разрабатывается отдельно.

- Применение 2К прозрачного лака.

- Сохранить все сухие отходы в контейнере для сухих отходов и все жидкие отходы в контейнере с жидким материалом.

## Критерии оценки.

В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых баллов (субъективные и объективные) в Таблице 2.

Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки составляет – 50,0.

Таблица 2.

| Раздел | Критерий | Оценки |
| --- | --- | --- |
|  |  | Субъективная (если это применимо) | Объективная | Общая |
| А | Локальный ремонт на предварительно окрашенной детали. (светлый металлик) | 0 | 12,5 | 12,5 |
| В | Маскировка автомобиля и окраска пластиковой детали. | 0 | 12,5 | 12,5 |
| C | Стандартное нанесение, шпатлевание и окраска в три цвета | 0 | 25,0 | 25,0 |
| Итого = | 0 | 50,0 | 50,0 |

Субъективные оценки -__Не применимо_.

## 4. НЕОБХОДИМЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ.

| № детали: | Описание деталей. |
| --- | --- |
| Деталь # 11 | Предварительно окрашенное передний бампер (светлый металлик) |
| Деталь # 22 | Оригинальная деталь передняя а/м дверь (в заводском OEM грунте) |
| Деталь # 33 | Оригинальная пластиковая новая деталь (в заводском OEM грунте) |

# Text boxes

Главный эксперт                                             К.А. Булычев

2H

2H

4